TÁRSASHÁZAK BELSŐ HÁLÓZATÁRÓL KÉSZÍTETT ÁLLAPOTFELMÉRÉS

MŰSZAKI TARTALMA

A Társasházak/Lakóközösségek a 2011. évi CCIX. törvény 52. § (2a) bekezdése alapján kérhetik a kizárólagosan mellékvízmérők általi elszámolás alkalmazását. Ezen elszámolási módra való áttérés kérelméhez a többször módosított 58/2013. (II.27.) számú Kormányrendelet 62. § (6) b) pontja szerint, a megvalósulási állapotról készített épületgépészeti tervet kell csatolni. A csatolandó épületgépészeti terv tartalmi és formai követelményei az alábbiak:

- Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre került mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit azaz,

  - a csatlakozó hálózat anyagait, átmérőit,

  - az ellátott lakások számát és leírását (helységeit),

  - a közös használatú helységek leírását,

  - a vezetékek nyomvonalának leírását (mely helységeken haladnak keresztül, hol szakaszolhatók, hol vannak megcsapoló helyek, hol találhatók rajta oldható kötések).

Továbbá a Műszaki leírásnak tartalmaznia kell egy táblázatos formában összeállított adatbázist, melybe rögzíteni kell az alábbi adatokat:

Lakásonként a mérők:

    - a tulajdonosának megnevezését, illetve, ha van, akkor a meghatalmazottjának (pl.: bérlő) nevét,

    - darabszámát,

    - típusát,

    - gyári számát,

    - plomba számát (a VIPAK gyűrűn),

    - elhelyezkedését (helyiség),

    - beépítés módját (A –függőleges a mérő számlapja-, vagy B –vízszintes a mérő számlapja- mérési osztálypontosság).

Lakásonkénti/helyiségenkénti mérők:

| Név (tulajdonos és/vagy bérlő) | Lakáson/ helyiségen belüli helye | Típus | Gyári szám | Plombaszám a VIPAK gyűrűn | Beépítés módja | Mérőállás az ellenőrzéskor* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Szabadon álló (plombált) vezetékvégek:

    - darabszámát,

    - mely helyiségben található,

    - plomba típusát (záróbélyeg, plombadrót, VIPAK),

    - plombaszámát.

Szabadon álló (plombált) vezetékvégek:

| Név (tulajdonos és/vagy bérlő) | Elhelyezkedés (helyiség megnevezése) | Darabszám | Plomba típusa | Plomba száma |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- A Megvalósulási tervnek tartalmaznia kell továbbá az alábbi követelményeknek megfelelő tervrajzokat is:

a) az érintett ingatlan vízmérőhelyét feltüntető, a csatlakozó és házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajzot (állapot felmérési terv) a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;

b) a meglévő mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi;

c) többszintes társasházak esetében épületgépészeti kialakítás (alaprajz, függőleges csőterv) rajzait az adott beépítési helyre vonatkozóan.

- A fent említett törvényben rögzített, a kizárólagosan mellékvízmérők általi elszámolás alkalmazásának további általános feltételei az alábbiak:

- minden elkülönített vízhasználati hely hiteles, plombával ellátott mellékvízmérőkkel és hatályos mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkezzen;

- belső hálózati meghibásodásra vagy karbantartás elmaradására visszavezethető vízveszteség nincs – vonatkozik ez minden olyan vezetékre és szerelvényre, ami nem a Szolgáltató felelősségkörébe tartozik (közös tulajdonú csatlakozó- és házivezetékrendszer és szerelvények);

- a lakóközösség írásban kéri a mellékvízmérők általi elszámolással kapcsolatos külön Megállapodás megkötését;

- a lakóközösség elkészíti a BAKONYKARSZT Zrt. által előírt –fent részletezett tartalmú - műszaki dokumentációt;

- a lakóközösség vállalja a közös ellenőrzést a Megállapodás életbelépése előtt, illetve az együttműködést az ellenőrzések során a Megállapodás életbe lépése után;

- nincs fennálló tartozása a lakóközösségnek a BAKONYKARSZT Zrt. felé;

- a lakóközösség aláírja a mellékelt Megállapodást véleményeltérés nélkül.